| TOYO D I A G N O S T I C S |  | NÁVOD K POUŽITÍ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Vysoce citlivý jednokrokový rychlý test pro stanovení protilátek proti syfilis (anti-treponema pallidum) |
|  |  | v plné krvi/ séru/ plazmě |

Pouze pro profesionální použití in vitro

Kazetový test pro stanovení protilátek proti syfilis ( anti – treponema pallidum)

ÚVODNÍ INFORMACE

I přes vyvinutí účinných léčebných metod, syfilis stále přetrvává v mnoha oblastech světa jako častá sexuálně přenosná choroba. Tuto nemoc způsobuje Treponema pallidum, která patří do čeledi Spirochaetaceae. Infekce typu treponema se přenáší přímým kontaktem s infekční lézí. Primární a sekundární léze sexuálně přenosné syfilis jsou vysoce infekční, obsahují velká množství organizmů až do doby léčení. Vrozená syfilis se objeví v případě, že Treponema pallidum je přenesena během poslední fáze těhotenství  z těhotné ženy, která má syfilis, na fétus. Imunitní odpověď na syfilis zahrnuje tvorbu protilátek proti širokému spektru antigenů,  včetně nespecifických protilátek a specifických anti-treponemálních protilátek. Prvním projevem odpovědi na infekci je tvorba specifických anti-treponemálních IgM protilátek, které mohou být detekovány ke konci druhého týdne onemocnění; anti-treponemální IgG protilátky se objevují později, asi ve čtvrtém týdnu. V době, kdy se vyvíjejí příznaky, má většina pacientů detekovatelné protilátky IgG a IgM. Použití těchto rychlých diagnostických testů je velmi výhodné,  vzhledem k aplikačním obtížnostem a vysoké ceně  mnoha jiných treponemálních testů.

POUŽITÍ

Test anti-syfilis je rychlá chromatografická imunoanalýza s vysokou citlivostí  a specifitou pro  kvalitativní detekci anti- treponemálních protilátek (IgA, IgM a IgG) vytvořených proti antigenům Treponema pallidum (17 kDa, 15 kDa, 47 kDa) v lidské plné krvi / séru / plazmě. Test se může použít se stejnou přesností k detekci vrozené syfilis.

DIAGNOSTIKA

Rekombinantní Treponema pallidum antigeny, kozí monoklonální protilátka anti-treponema pallidum, rekombinantní Treponema pallidum antigeny značené částicemi koloidálního zlata.

METODA

Test anti-syfilis používá imunochromatografickou, Ag-Ab-Ag sendvičovou  metodu pro kvalitativní detekci protilátek proti Treponema pallidum (IgG, IgM, IgA) v lidské plné krvi / séru / plazmě.  Rekombinantní antigeny Treponema pallidum jsou imobilizovány v testovací oblasti “T“ a monoklonální protilátky vytvořené proti Treponema pallidum jsou imobilizovány v kontrolní oblasti “C“ nitrocelulozové membrány. Další antigeny Treponema pallidum (kDa, 15 kDa, 47 kDa)  konjugované s částicemi koloidálního zlata jsou usušeny v oblasti pro konjugát. Vzorek se aplikuje do jamky pro vzorek.

Jsou-li ve vzorku protilátky proti Treponema pallidum, vážou se k mobilním rekombinantním Treponema pallidum antigenům konjugovaným s částicemi koloidálního zlata. Společně se pohybují směrem k “T“ oblasti. Protilátky proti Treponema pallidum, které již byly navázány k mobilním rekombinantním Treponema pallidum antigenům konjugovaným s částicemi koloidálního zlata,  jsou imobilizovány v “T“ oblasti a tak vytvoří viditelný barevný proužek, který vzniká nahromaděním částic koloidálního zlata v “T“  oblasti (barevný testovací proužek), znamenající pozitivní výsledek testu. Nejsou-li ve vzorku žádné protilátky proti Treponema pallidum, vzorek se pohybuje k “T“  oblasti společně s nenavázanými (volnými) rekombinantními Treponema pallidum antigeny konjugovanými s částicemi koloidálního zlata. Imobilizované rekombinantní Treponema pallidum antigeny se nemohou navázat k mobilním Treponema pallidum antigenům konjugovaným s částicemi koloidálního zlata, proto se neobjeví žádný viditelný barevný proužek v testovací “T“ oblasti (žádný barevný testovací proužek), což znamená negativní výsledek testu. Bez ohledu na obsah protilátek proti Treponema pallidum v tekutině vzorku, jakmile tekutina vzorku prochází kontrolní “C“ oblastí, mobilní rekombinantní  antigeny Treponema pallidum konjugované s částicemi koloidálního zlata se váží k imobilizovaným monoklonálním protilátkám anti- Treponema pallidum. Nahromadění částic koloidálního zlata  vytvoří viditelnou barevnou linii v “C“ oblasti (barevný kontrolní proužek), což potvrzuje  platnost výsledku testu. Barevný proužek v kontrolní oblasti “C“ musí být vždy viditelný; není-li vidět žádný barevný proužek v kontrolní oblasti “C“, je výsledek testu neplatný.

UPOZORNĚNÍ A OMEZENÍ

- Pouze pro profesionální použití in vitro.

- Nepoužívejte set po uplynutí exspirační doby. Testovací kazeta je pouze na jedno použití. Nepoužívejte opakovaně.

- Testovací kazeta musí zůstat v originálním obalu do doby testování. Nepoužívejte test v případě poškození sáčku.

- Pro provedení testu použijte ochranné rukavice.

- Pro každý vzorek použijte nové kapátko.

- Se všemi vzorky pacientů se zachází jako s potenciálně infekčními. Během celého postupu dodržujte  všechna upozornění týkající se mikrobiologického rizika  a odstranění do odpadu po provedeném testování proveďte v souladu s postupy daného pracoviště.

- Tento test ukazuje pouze přítomnost nebo chybění protilátek proti Treponema pallidum ve vzorku a nemůže být použit jako jediný důkaz pro diagnózu syfilis.

Jako u všech diagnostických testů, musíte mít na zřeteli, že stanovení diagnózy nemůže být založeno na jednom výsledku testu. Diagnóza může být vyslovena pouze odborníkem až po vyhodnocení všech klinických a laboratorních nálezů.

UCHOVÁVÁNÍ

Testovací kazety se musí uchovávat mimo zdroje radiace, přímého slunečního světla, vlhkosti a tepla.

Skladují se při  4°C – 30oC. Nemrazí se.

Při zachování výše uvedených podmínek zůstává test v původním balení stabilní do konce exspirační doby. Testovací kazeta se musí použít do 1 hodiny po otevření.

Složení setu: Testovací kazeta, kapátka a návod k použití.

Materiál požadovaný, ale nedodávaný: Zkumavka na odběr vzorku, centrifuga a stopky, lanceta (pouze pro odběr plné krve z prstu), heparinové kuličky, odběrové kapiláry (pouze pro plnou krev z prstu).

Materiál doporučovaný, ale nedodávaný: Mikropipety  pro přenesení daného množství vzorku během provedení testu, negativní a pozitivní kontrolní materiály.

ODBĚR VZORKŮ A PŘÍPRAVA

Test se provádí s plnou krví / sérem / plazmou. Aby se zabránilo hemolýze, připravuje se  sérum nebo plazma z krve co možná nejdříve.

Vzorky plné krve: S plnou krví se test musí provést ihned. V případě, že je testování odloženo, skladují se vzorky plné krve s antikoagulanciem (měl by se použít EDTA, heparin, citrát), aby se zabránilo koagulaci,  při  2 – 8oC až do doby testování, maximálně 2 dny.

Vzorky séra: krev se odeberte do zkumavky bez antikoagulačního roztoku, ponechá se 30 minut stát, aby došlo ke koagulaci a poté se centrifuguje. Tekutina, která zůstává po ukončení centrifugace se používá jako sérum.

Vzorky plazmy: Vzorek krve pacienta se odebírá do roztoku s antikoagulanciem (měl by se použít EDTA, heparin, citrát), aby se zabránilo srážení vzorku, a poté se centrifuguje. Tekutina, která zůstává po ukončení centrifugace se používá jako plazma.

Mohou se použít pouze nezakalené vzorky, bez známek hemolýzy. V případě, že vzorky nemohou být otestovány v den odběru, uchovávejte vzorky sér a plazmy v ledničce nebo zamražené. Vzorky sér a plazem opakovaně nemrazte. Vzorky plné krve se nemrazí. Před testováním vytemperujte vzorky na pokojovou teplotu. Zamražené vzorky musí být před testováním kompletně rozmraženy a velmi dobře promíchány. Vzorky se známkami zakalení by se měly centrifugovat. Nepoužívejte, pokud je to možné, opakovaně zamražené a rozmražené vzorky, způsobují blokaci membrány buněčným detritem.

POSTUP TESTU

- Vyndejte ze sáčku testovací kazetu. Vytemperujte testovací kazetu  a vzorky plné krve / séra / plazmy na teplotu místnosti.

- Naberte plnou krev / sérum / plazmu do kapátka a nakapejte 3 kapky (100 ųl) do jamky pro vzorek na kazetě.

Zabraňte vytvoření jakýchkoliv bublin.

- V závislosti na koncentraci protilátek anti-Treponema pallidum  ve vzorku může test reagovat do 5 minut. Výsledky by se měly odečítat do 15 minut. Neodečítejte výsledky po 20 minutě, výsledky získané po 20 minutě by měly být považovány za neplatné.

INTERPRETACE VÝSLEDKŮ

Negativní: Pouze jeden barevný proužek v oblasti “C“, znamená nepřítomnost protilátek proti Treponema pallidum  ve vzorku.

Pozitivní: V oblasti “T“ a “C“ jsou viditelné barevné proužky, znamená to přítomnost protilátek proti Treponema pallidum ve vzorku.

Nízká koncentrace protilátek proti Treponema pallidum může způsobovat slabý proužek v testovací oblasti “T“. I takový jemný proužek v testovací oblasti musí být považován za pozitivní.

Neplatný: Není viditelný žádný barevný proužek nebo je viditelný pouze barevný proužek v testovací oblasti “T“, test se musí opakovat s novou testovací kazetou.

KONTROLA KVALITY

Testy jsou postaveny na procesních vlastnostech kontroly kvality. Po provedení testu uživatel pozoruje barevný proužek v oblasti “C“ u negativních vzorků a barevnou linii v “T“ a “C“ oblasti u pozitivních vzorků. Objevení  kontrolního proužku v “C“ oblasti je považováno za interní kontrolu kvality. Tento proužek znamená, že do jamky bylo přidáno dostatečné množství vzorku a současně platný výsledek testu. Doporučuje se  používat negativní a pozitivní kontrolu pro ověření správného provedení testu jako externí kontrolu.Uživatelé by měli dodržovat státní a místní  směrnice týkající se externí kontroly kvality.

VYHODNOCENÍ  PROVEDENÍ

| Počet vzorků | Stav vzorků | Stav anti- Treponema pallidum | Použitá srovnávací zkouška | Falešné výsledky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | Pozitivní vzorky | pozitivní | VDRL / TPHA | 1 |
| 500 | Dárci krve | negativní | VDRL / TPHA | 0 |
| 28 | Klinické | negativní | VDRL / TPHA | 0 |
| 50 | Těhotné ženy | negativní | VDRL / TPHA | 0 |
| 10 | Bilirubin | negativní | VDRL / TPHA | 0 |
| 10 | Hemoglobin | negativní | VDRL / TPHA | 0 |
| 10 | Triglyceridy | negativní | VDRL / TPHA | 0 |
| 10 | anti-HBs | negativní | WHO standarda | 0 |

Velmi citlivý test anti-syfilis  detekuje protilátky (IgA, IgM, IgG)   proti antigenům Treponema pallidum  (17 kDa, 15 kDa, 47 kDa).

Citlivost :                : 99,99%                                   Specifita:           : 99,8%

+Predikce V:          : 99,5%                                   - Predikce V:        : 99,9%

Zkřížená reaktivita: Zkřížená reaktivita byla testována s níže uvedenými vzorky, žádná zkřížená reaktivita u anti-syfilis rychlých testů nebyla nalezena.

- anti-HBs pozitivní vzorky plné krve / séra / plazmy,

- vzorky plné krve / séra / plazmy těhotných žen.

Interference          : S anti-syfilis rychlými testy byly testovány následující potenciálně interferující látky: hemoglobin, bilirubin, triglyceridy. Nebyla pozorována žádná interference.

Hemolytické vzorky nemohou být použity, protože způsobují neplatné nebo falešně pozitivní výsledky.

Literatura:

1. Edmund C. Tramont, Treponema Pallidum (syphilis); Mandell, Douglas, and Bennet´s Principles and Practice of Infection diseases, G.L. Mandel, J.E.Bennet, R. Dolin, eds., Churchill Livingstone, new York, 1995

2. Steven J. Noris, Sandra A. Larsen, Treponema and other Host-associated Spirochemetes, manual of Clinical Microbiology, P. Murray, E.J. Baron, eds., ASM Press, Washington D.C., 1995

3. Larsen S.A., Hunter E.F., Kraus S.J., (ed), 1990, A manual test for Syphilis, 8th ed. American Public Health  Association, Washington D.C.

4. Greenwood D., Slack R., Peutherer J., Medical Microbiology, A Guide to Microbial Infections-Pathogenesis, Immunity, Laboratory Diagnosis and Control, 5th ed. New York, Churchill Livingstone, 1997

5. Setting a path for the translation of improved sexually transmitted infections diagnostics into health care delivery in the developing world, In January 2001 – www.who.int

6. Serological diagnosis of syphilis, 2000, S.I. Egglestone and AJL Turner for the PHLS Syphilis Serology Working Group, Commun. Dis., Public health, vol.3; 158-162

Datum poslední revize: 09.11.2009                                                                             Revize č.0

| TÜRGLAB TIBBI MALZEMELER SAN.TIC.A.S. A.O.S.B. 10040 Sokak No.:20 35620 Cigli – Izmir /Turkey Tel.: +90 232 376 80 81 Fax: +90 232 376 80 4 www.turglab.com.tr | Distribuce EXBIO Olomouc s.r.o. Ovesná 14 779 00 Olomouc, Česká republika Tel.: +420 585 415 701, www. exbio.com |
| --- | --- |

| EC | REP | GESAN PRODUCTION s.r.l. |
| --- | --- | --- |

Via Einaudi, 19 91021 TRE FONRANE

Campobello di Mazara (TP) ITALY

Symboly

|  |  | Značka CE |  | Skladujte při (omezení teploty) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IVD | Diagnostický zdravotnický prostředek in vitro |  | Sledujte návod k použití |
|  | REF | Katalogové číslo | LOT | Číslo šarže |
|  |  | Spotřebujte do (exspirace) |  | Výrobce |
| EC | REP | Zplnomocněný zástupce pro Evropské společenství |  |  |